## Slide 1: MODEL RADNOG PROSTORA

## Slide 2
    Pri odabiru prostora, odnosno lokacije za TV stanicu potrebno je voditi računa o sledećim elementima:
    blizini glavne saobraćajnice
    postojanju dobrih veza gradskog saobraćaja sa ostalim delovima grada
    blizini parking prostora
    visini objekta ili optičke vidljivosti sa drugim visokim objektima za postavljanje antenskog stuba
    dobro izolovanom prostoru budućeg studija
    stanju električnih instalacija
    sistemu klimatizacije u objektu
    Elementi koji utiču na definisanje radnog prostora:
    programska koncepcija (obim i struktura)
    tehnička baza
    projektovani kadrovski kapaciteti
Radni prostor - model

## Slide 3
    Projektni model potrebnog radnog prostora na osnovu matrice
    Matrica se sastoji od tri celine (A, B, C), a svaku celinu čine polja (1, 2, 3). Kombinacijom ovih celina i njima pripadajućih polja, možemo projektovati radni prostor u jednoj ravni, (u nizu, jedna celina pored druge)
Radni prostor - model

## Slide 4
    Najoptimalnija koncentracija radnog prostora TV stanice, zasniva se na rasporedu koji je u skladu sa tehnološkim procesom proizvodnje i emitovanja TV programa
    Prilikom planiranja rasporeda prostora (punktova) potrebno je definisati prostor u zavisnosti od njegove funkcije:
Radni prostor - model
zona programskih i pratećih službi i odeljenja
A
zona postprodukcije i emitovanja
B
zona proizvodnje
C

## Slide 6
    U slučaju da se TV stanica, odnosno potencijalni prostor, nalazi ili projektuje u više nivoa (jedna celina iznad druge), prethodno predstavljene celine sa pripadajućim sadržajima trebalo bi da se projektuju na sledeći način:
Radni prostor - model

## Slide 7
prostor | površ. (kvm) | dužina (m) | širina (m) | visina (m) |  | namena
 |  |  |  | total | ciklor. | 
STUDIO |  |  |  |  |  | 
Studio 1 | 600 | 26 | 22 | 10,5 | 8,3 | TV šou sa publikom
Studio 2 | 350 | 22 | 16 | 9,2 | 7.2 | višenamenski
Studio 3 | 150 | 16 | 9 | 7,3 | 4,0 | virtuelni studio
NEWS studio | 100 | 12 | 8 | 5,7 | 4,0 | vesti
REŽIJA |  |  |  |  |  | 
Režija 1 | 60 | 12 | 5 | 4 |  | 
Režija 2 | 60 | 12 | 5 | 4 |  | 
Režija 3 | 40 | 8 | 5 | 4 |  | 
Režija NEWS | 40 | 8 | 5 | 4 |  | 
Režija sat. prijema | 30 | 6 | 5 | 4 |  | 
Master | 50 | 10 | 5 | 3,2 |  | 
Radni prostor - model

## Slide 8
prostor | površ. (kvm) | dužina (m) | širina (m) | visina (m) |  | namena
 |  |  |  | total | ciklor. | 
Prateći stud. pros. |  |  |  |  |  | 
Radionica | 80 | 10 | 8 | 4 |  | 
Fundus dekora | 1500 |  |  | 10,5 |  | 
Šminkernica | 30 | 6 | 5 | 3,2 |  | 
Garderoba | 40 | 8 | 5 | 3,2 |  | 
Fundus kostima | 60 | 15 | 4 | 4 |  | 
POSTPRODUKCIJA |  |  |  |  |  | 
Montaža (po punktu) | 7 | 2 | 3,5 | 3,2 |  | 
Grafička stanica | 80 | 15 | 5 | 4,0 |  | 
OFF kabina | 4 | 2 | 2 | 3,2 |  | 
arhiv | 500 | 25 | 22 | 4,0 |  | 
Radni prostor - model

## Slide 9
prostor | površ. (kvm) | dužina (m) | širina (m) | visina (m) |  | namena
 |  |  |  | total | ciklor. | 
Spoljni kapaciteti |  |  |  |  |  | 
Magacin ENG | 40 | 10 | 4 | 4,0 |  | 
ENG ekipe | 35 | 7 | 5 | 3,2 |  | 
Radni prostor - model

## Slide 10
Odnosi prostora

## Slide 11
Protok aktivnosti

## Slide 12
Magistrale mreža

## Slide 13
Udaljenost monitora

## Slide 14
Radno svetlo

## Slide 15
Klimatizacija

## Slide 16
NEWS room